Администрация сельского поселения Старошарашлинский сельсовет

муниципального района Бакалинский район

Республики Башкортостан

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01  августа 2016 года № 44

Об утверждении Программы комплексного развития транспортной  инфраструктуры сельского поселения Старошарашлинский сельсовет  муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан

на 2016—2025 годы

Руководствуясь Федеральным Законом «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации»  от 06.10.2003 г № 131-ФЗ, Градостроительным Кодексом Российской Федерации и Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов» от 25.12.2015г. № 1440

администрация сельского поселения Старошарашлинский сельсовет муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан ПОСТАНОВИЛА:

1.Утвердить программу комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Старошарашлинский сельсовет  муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан на 2016 —2025 годы.

2. Контроль за исполнение настоящего постановления на  главу сельского поселения

3. Обнародовать настоящее постановление  в установленном порядке.

Глава сельского поселения

Старошарашлинский сельсовет

муниципального района Бакалинский

район Республики Башкортостан                                                  Р.Р.Гибадуллин

Раздел 1. Краткая характеристика сельского поселения Старошарашлинский сельский совет муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан.

Характеристика жилищно-коммунального комплекса.

Паспорт Программы:

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Старошарашлинский с/совет муниципального района Бакалинский район РБ на период с 2016-2025 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | ст. 8 Федерального закона от 30.12.2012г №289-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный Кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Решение Совета сельского поселения Ахмановский сельсовет об утверждении проекта генплана сельского поселения Старошарашлинский сельсовет муниципального района Бакалинский район РБ № 19 от 06 ноября 2015 года. |
| Заказчик Программы | Сельское поселение Старошарашлинский с/совет муниципального района Бакалинский район РБ. |
| Исполнители Программы | Сельское поселение Старошарашлинский с/совет муниципального района Бакалинский район РБ. |
| Цель и задачи реализации Программы | 1.Реализация Генерального плана сельского поселения Старошарашлинский сельсовет муниципального района Бакалинский район РБ и других документов территориального планирования. 2.Реализация Стратегии устойчивого развития сельского поселения Старошарашлинский сельсовет. 3.Обеспечение коммунальной инфраструктурой объектов жилищного и промышленного строительства. 4.Обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям. 5.Разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктуры, повышение их инвестиционной привлекательности. 6. Определение необходимого объема финансовых средств для реализации Программы. 7. Создание основы для разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, осуществляющих поставку товаров и услуг в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, теплоснабжения, утилизации твердых бытовых отходов. |
| Сроки и этапы реализации Программы | с 2016 до 2025 г. |
| Основные мероприятия Программы | поэтапная модернизация сетей коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент износа; модернизация и новое строительство коммунальных сетей к вновь строящимся улицам, согласно утвержденного Генерального плана; модернизация и строительство очистных сооружений; модернизация системы утилизации отходов; обеспечение возможности подключения строящихся объектов к коммунальным системам. |
| Объем финансирования Программы | нет |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | 1.Технологические результаты: -повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры; -снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе. 2.Коммерческий результат – повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятий коммунального комплекса; 3.Бюджетный результат – развитие предприятий приведет к увеличению бюджетных поступлений; 4.Социальный результат - создание новых рабочих мест, увеличение жилищного фонда района, повышение качества коммунальных услуг. |
| Контроль за исполнением Программы | Программа реализуется на территории сельского поселения Старошарашлинский сельсовет муниципального района Бакалинский район РБ. Координатором Программы Администрация муниципального района Бакалинский район РБ. Реализация мероприятий предусмотренных Программой, осуществляется Администрацией муниципального района Бакалинский район РБ. Для оценки эффективности реализации Программы будет проводиться ежегодный мониторинг. Контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация муниципального района Бакалинский район РБ в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством. |

Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры

Населенные пункты СП Старошарашлинский сельсовет газифицированы, электрофицированы, радиофицированы, имеются сети водопровода, теплопровода, во дворах  населенных пунктов индивидуальные выгребные ямы. Газоснабжение осуществляется от Бакалинского АГРС в северной части села, электроснабжение – от существующей ПС – Бакалы - 110/35/10кВ. Водоснабжение осуществляется от водозаборных скважин и трубных колодцев. На территории сельского поселения также имеются свалки ТБО. Полигон размещения твердых бытовых отходов находится на территории  СП Бакалинский сельсовет (полигон ТБО с.Покровка).                                                                                                                             Электроснабжение населенных пунктов Старошарашлинского сельского совета осуществляется от ПС 110/35/10 кВ «Бакалы» по высоковольтным воздушным линиям электропередач. Телефонизация населенных пунктов Старошарашлинского сельского совета осуществляется от АТСЭ по кабельным линиям связи. Теплоснабжение  общественных зданий  осуществляется электрокотлами. Отдельно стоящие общественные и сельскохозяйственные здания отапливаются от индивидуальных котельных, в которых установлены электрокотлы различных марок.

Отопление индивидуальной застройки в основном газовое от индивидуальных источников тепла (АОГВ), частично – печное. Основными потребителями являются жилая застройка, общественные здания, объекты здравоохранения, культуры и сельхозпредприятия. Газоснабжение  осуществляется через АГРС «Бакалы» расположенной на северной части от села. Газ высокого и среднего давления распределяется по потребителям. Газ низкого давления подается в жилые дома после понижения давления в ГРП (ШРП). Газ подается на хозяйственно-бытовые, коммунальные нужды.

В настоящее время в Старошарашлинском сельсовете источником существующего водоснабжения с.Старые Шарашли является родник, где установлен насос ЭЦВ -6-6,

5-90, башня Рожновского.Производительность водозаборов составляют: - -6,0 м3/час,

Общая производительность водозабора — 80 м3/час.

Протяженность существующей сети – 3,8 км, Часть населения  берет воду из водозаборных колонок, количество водозаборных колонок в селе - 15.

Также имеются сооружения водопровода — д.Новоагбязово, производительность -6,0 м3/час, общая производительность -72 м3/час; Протяженность существующей сети – 1,1 км,из них требуют реконструкции 0,8 км по ул.Центральная. Часть населения  берет воду из водозаборных колонок, количество водозаборных колонок в селе - 5.

План развития, план застройки, прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы

Численность населения Старошарашлинского сельсовета Бакалинского района составляет на начало 2016г. 641 чел.

Динамика численности населения сельсовета по отдельным годам приводится в ниже следующей таблице (по данным администрации):

| Годы | 2009г | 2010г | 2011г | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, чел. | 739 | 733 | 711 | 714 | 637 | 641 | 641 |
| Естественный прирост, чел. |  | 0 | -8 | +2 | -22 | -1 | 0 |
| Механический прирост, чел. |  | -6 | -14 | +1 | -55 | +4 | 0 |

За период с 2002г. численность населения сельсовета уменьшилось на 29%, что обусловлено естественной и миграционной убылью.

Возрастной состав населения, чел.

| Возрастные группы | Конец 2015 г. | В том числе женщины |
| --- | --- | --- |
| 0-7 лет | 56 | 38 |
| 7-15 лет | 53 | 23 |
| 15-17 лет | 14 | 11 |
| 17-55 женщины | 152 | 152 |
| 17-60 мужчины | 218 | 0 |
| Старше трудоспособного возраста | 148 | 103 |
| Всего | 641 | 327 |

Прогнозируется благоприятный прогноз развития сельсовета. В дальнейшем ,со стабилизацией экономического положения, прогнозируется естественный прирост населения.

Прогнозная численность населения по населённым пунктам

| Наименование населенных пунктов | Сущ. полож. 2012 г. | Расчетный срок 2035 г. |
| --- | --- | --- |
| С.Старые Шарашли | 0,352 | 0,35 |
| Д.Верхнетроицкое | 0,020 | 0,02 |
| Д.Георгиевка | 0,022 | 0,02 |
| Д.Новоагбязоов | 0,190 | 0,19 |
| Д.Новокостеево | 0 | 0 |
| Д.Новотроицкое | 0,007 | 0,01 |
| Д.Новые Шарашли | 0,031 | 0,03 |
| Д.Покровка | 0,019 | 0,02 |

0,641                               0,64

Общая прогнозная численность населения сельсовета по проекту составит 0,64 тыс. чел. Сохранится существующая численность населения.

Изменение структуры занятости в отраслях экономики

| №№ | Распределение трудовых ресурсов | Расч. Срок, % |
| --- | --- | --- |
|  | Всего численность населения | 100,0 |
| 1 | Трудовые ресурсы | 57,5 |
|  | Занято в экономике | 44,3 |
| 1.1 | Из них - в материальном производстве, всего | 23,4 |
| 1.2 | - в непроизводственной сфере, всего | 21,0 |
| 2 | Учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом от производства | 6,5 |
| 3 | Занятые в домашнем и личном подсобном хозяйстве | 5,7 |
| 4 | Лица в трудоспособном возрасте, не занятые трудовой деятельностью | 2,1 |
|  | В том числе в статусе безработного | 0,4 |

Трудовые ресурсы

Трудовые ресурсы сельсовета составляют около половины численности населения.

Проектом предлагается оптимистический вариант дальнейшего социально-экономического развития сельсовета. Предлагается сохранение существующих предприятий.

На расчётный срок численность трудоспособного населения прогнозируется в пределах 57,5 % от всего населения.

На расчётный срок сохраняется занятость на существующих предприятиях.

Дополнительные рабочие места предполагается создать в малом предпринимательстве, в агропромышленном комплексе, в сфере обслуживания (сфере услуг). Часть населения будет задействована на предприятиях района и за пределами региона.

Жилищное строительство

Объёмы жилищного строительства рассчитаны по укрупнённым показателям, с учётом территорий нового строительства и доведения средней жилищной обеспеченности на расчётный срок до 35,0 кв.м/чел.

Средняя жилищная обеспеченность существующая по сельсовету составляет 24,5 кв.м/чел.

К застройке предлагаются жилые кварталы индивидуальной застройки с участками .

На первую очередь включены свободные от застройки территории и участки начатого строительства.

Ветхий жилой фонд реконструируется за счёт собственников существующих участков, объёмы убыли ветхого жилья не учитываются в общем объёме нового жилищного строительства.

Объёмы нового жилищного строительства по генеральному плану составят всего 6,66тыс. кв.м.

Структура нового жилищного строительства по материалу стен не регламентируется.

Территории под жилые кварталы на расчётный срок

таблица а)

| Наименование населённых пунктов | Новые территории под жилые кварталы на расчётный срок всего, га | в том числе |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь строи-тельства, га | расчётный срок, га |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| с.Старые Шарашли | 10,4 | 5,2 | 5,2 |
| д.Верхнетроицкое | 1,4 | 0,7 | 0,7 |
| д.Новые Шарашли | 5,8 | 2,9 | 5,9 |
| д.Новоагбязово | 1,4 | 0,7 | 0,7 |
| Итого | 19,0 | 9,5 | 9,5 |

Распределение объёмов жилищного строительства приведено в ниже следующей таблице.

Распределение объёмов жилищного строительства

таблица б)

| Населённый пункт | Общая площадь, тыс. кв.м | Квартир (домов), шт. | Население, тыс.чел. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сущ. сохр. | Новое стр.-во | Всего расч. срок | Сущ. сохр. | Новое стр.-во | Всего расч. срок | Сущ. | Всего расч. срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| с.Старые Шарашли | 8,13 | 3,58 | 11,71 | 178 | 55 | 233 | 0,35 | 0,35 |
| д.Верхнетроицкое | 0,47 | 0,23 | 0,70 | 12 | 4 | 16 | 0,02 | 0,02 |
| д.Георгиевка | 0,70 | - | 0,70 | 12 | - | 12 | 0,02 | 0,02 |
| д.Новоагбязово | 4,02 | 2,63 | 6,65 | 80 | 40 | 120 | 0,19 | 0,19 |
| д.Новокостеево | 0,17 | - | 0,17 | 4 | - | 4 | 0 | 0,01 |
| д.Новотроицкое | 0,29 | - | 0,29 | 10 | - | 10 | 0,01 | 0,01 |
| д.Новые Шарашли | 0,98 | 0,22 | 1,20 | 23 | 4 | 27 | 0,03 | 0,03 |
| д.Покровка | 0,98 | - | 0,98 | 22 | - | 22 | 0,02 | 0,02 |
| Итого по с/с | 15,74 | 6,66 | 22,4 | 341 | 103 | 444 | 0,64 | 0,64 |

Культурно-бытовое строительство

Расчет потребности в предприятиях обслуживания произведен с учетом нормативов СНиП 2.07.01-89* (СП 42.13330.2011) «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» - приложение «Ж» (рекомендуемое) и республиканских нормативов градостроительного проектирования, утвержденных постановлением Правительства республики Башкортостан №153 от 13 мая 2008г. на расчетную численность постоянного населения 0,64 тыс. чел. на расчетный срок.

Каждый населенный пункт сельсовета рассматривается как часть создаваемой групповой местной системы расселения, т.е. вовлечен в систему взаимосвязанных населенных пунктов с развитой транспортной структурой, которая позволит сельскому населению независимо от места жительства получить относительно равноценные возможности в выборе места приложения труда, учебы, отдыха, социального и культурно-бытового обслуживания.

Расчет объемов культурно-бытового строительства по проекту выполнен, исходя из намеченной ступенчатой системы обслуживания населения с учетом дифференциации по видам обслуживания (эпизодическое, периодическое, повседневное обслуживание), радиусам пешеходной и транспортной доступности.

За единицу расселения, в границе которой проектом предусматривается размещение основных учреждений повседневного обслуживания, принята местная система расселения. Село Старые Шарашли является центром местной системы расселения. Соответственно размещаются объекты культурно-бытового и социального обслуживания, в том числе для обслуживания населения всего сельсовета.

Объекты эпизодического пользования — больница, поликлиника, объекты социального обслуживания размещаются в районном центре.

Расчеты по населённым пунктам сельсовета сведены в таблицу а). Указанные рекомендуемые нормативы содержат минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека.

Несмотря на экономическую ситуацию и проблемы с инвестированием проектом предлагается зарезервировать территории под объекты социальной инфраструктуры.

Размещение и ёмкость конкретных учреждений обслуживания уточняется на последующих стадиях проектирования.

Предлагается сохранить существующие учреждения, несмотря на уменьшение детей школьного возраста. При улучшении демографической ситуации потребность в ученических местах возрастает. Предлагается использовать программу «Школьный автобус», учащихся населенных пунктов сельсовета предлагается развозить по близлежащим общеобразовательным школам на автобусе. Детский сад с.Старые Шарашли на перспективу возможно реконструировать.

Расчет потребности в учреждениях культурно-бытового

обслуживания местного значения

таблица а)

| п/п | Наименование | Ед. изм. | Норма на 1000 жит. | Тре-буется на расч. срок | Сущ./ сущ. сохран. | Новое стр-во всего/ в т.ч. 1 очер-едь | Разме-щается всего на расч. срок | Требу-ется новых терри-торий,га | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Население с/с | тыс. чел. |  | 0,64 |  |  |  |  |  |
|  | Учреждения народного образования |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 33 | 21 | 25/ 25 | - - | 25 | - | сСтарые Шарашли |
| 2 | Общеобразовательные школы | учащ. | 144 | 92 | 100/ 100 | - | 100 | - |  |
| 3 | Внешкольные учреждения, всего, в т.ч. | мест | 10% от числа школьн. | 10 | - | 10/ 10 | 10 | Встр. | В сущ. школе |
|  | Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Врачебная амбулатория | пос./ см. | 35 | 42 | - | - | - | - | В районном центре |
| 3 | ФАПы | объ-ект | 2 на с/с | 2 | - | 2/ 1 | 2 | Встр | С.Старые Шарашли Д.Новоагбязово |
| 4 | Аптеки | кв.м | 14 | 9 | - | 9/9 | 9 | Встр. | С.Старые Шарашли |
|  | Учреждения социального обеспечения |
| 1 | Учреждения соц. обслужив. | объ-ект | 1 на с/с | 1 | - | - | - | - | В районном центре |
|  | Спортивные и физкультурные сооружения |
| 1 | Спортивные помещения (залы) всего | м2 площ. пола | 160 | 102 | 102/102 | - | 102 | Встр | В сущ.клубе с.Старые Шарашли |
|  | Учреждения культуры и искусства |
| 1 | Клубы | посет. мест | 400 | 256 | 109/ 109 | 147 | 256 | - |  |
| 2 | Библиотека | объект. | 1 | 1 | 1/ 1 | - | 1 | - |  |
|  | Предприятия торговли и общественного питания, бытового обслуживания |
| 1 | Магазины, всего | м2 торг. пл. | 300 | 192 | 68/ 68 | 124/ 94 | 192 | 0,8 | с.Старые Шарашли. д.Ноовагбязово |
| 2 | Предприятия общественного питания | мест | 40 | 26 | - | 26/ 26 - | 26 | Встр. | с.Старые Шарашли |
| 3 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 7 | 5 | - | 5/ 5 | 5 | Встр. | с.Старые Шарашли |
|  | Организации и учреждения |
| 1 | Пункты охраны порядка | объ-ект | 1 на с/с | 1 | - | - - | - | - | с.Старые Шарашли |
| 2 | Отделение связи (почта) | объ-ект | 1 на с/с | 1 | 1/ 1 | - | 1 | - |  |
| 3 | Отделение банка | объ-ект | 1 на с/с | 1 | - | 1/ - | 1 | Встр. | с.Старые Шарашли |

Производственное и коммунальное строительство

Проектом предлагается вынос зернотока из центра с.Старые Шарашли. К северу- западу от существующей фермы размещаются новый зерноток и малые предприятия.

Расчёт потребности в складских территориях (для обслуживания населения сельсовета)

таблица а)

| №№ | Наименование складов | Един. измер. | Ёмкость складов | Размеры земельных участков |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | норматив на 1 тыс. чел. | требуется расч. срок | норматив на 1 тыс. чел. | требуется расч. срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Склады общетоварные |
| 1.1. | Продовольственных товаров | кв.м | 19 | 12,16 | 60 | 38,4 |
| 1.2. | Непродовольственных товаров | « | 193 | 123,52 | 580 | 371,2 |
|  | Итого | « | 212 | 135,68 | 640 | 409,6 |
| 2 | Склады специализирные |
| 2.1 | Холодильники распре-делительные (для хра- нения мяса, жиров, молоч.прод. и т.п.) | тонн | 10 | 6,4 | 25 | 16 |
| 2.2. | Фруктохранилища, овощехранилища, картофелехранилища | « | 90 | 57,6 | 380 | 243,6 |
|  | Итого | « | 100 | 64 | 405 | 259,2 |
| 3 | Склады стройматериалов и твёрдого топлива |
| 3.1. | Склады стройматери- алов (потребительск.) | кв.м | - | - | 300 | 192 |
| 3.2. | Склады твёрдого топлива |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | - угля | « | - | - | 300 | 192 |
| 3.2.2 | - дров | « | - | - | 300 | 192 |
|  | Итого |  |  |  | 900 | 576 |
|  | Всего земель |  |  |  |  | 1244,8 |

Сохраняются существующие складские территории продовольственных товаров.

Склады непродовольственных товаров размещаются на территории бывшего зернотока.

Объекты инженерного обеспечения размещаются в соответствии с проектами застройки и уточняются на последующих стадиях проектирования.

Функциональное зонирование

Сельское поселение Старошарашлинский сельсовет расположен в западной части Республики Башкортостан  Бакалинский район. Центром сельсовета является с.Старые Шарашли. Границами сельского поселения являются: на севере - земли СП Килеевский сельсовет, на западе - земли СП Старокостеевский сельсовет, на юге – земли СП Бакалиснкий сельсовет, на востоке - земли СП Староматинский сельсовет. Административный центр СП – село Старые Шарашли – находится от районного центра с.Бакалы на расстоянии 8 км. Районный центр — село Бакалы, находящееся в 175 км от Уфы и 75км от ближайшей железнодорожной станции Туймазы. Связь со столицей республики осуществляется по автомобильной дороге республиканского значения Кушнаренково-Чекмагуш-Бакалы и далее по трассе федерального значения Уфа - Казань (трасса М-7 «Волга»). Район располагает месторождениями нефти, кирпичного сырья и песчано-гравийных смесей. Рекреационная функция развита слабо.

Площадь территории в границах сельского поселения — 8094 га.

В сельсовете 8 населенных пункта. По данным администрации СП Старошарашлинский сельсовет численность населения на 01.01.2016г. составляет 641 человек.

Общая площадь населенных пунктов составляет 251,3га в том числе:

с.Старые Шарашли  - 113 га

д.Верхнетроицкое -    11 га

д.Георгиевка       -       8,6 га

д.Покровка       -         26,5 га

д.Новые Шарашли -  22,3 га

д.Новокостеево      -        6 га

д.Новоагбязово    -     51,2 га

д.Новотроицкое    -    12,7 га

Основной задачей разработки генерального плана СП Старошарашлинский сельсовет и является определение направления территориального развития населенных пунктов, установление границ земель различного назначения и использования, границы функциональных зон с их планируемым развитием, увеличение территорий индивидуального жилищного строительства, а также резервирование территорий с установлением их границ. В целях устойчивого развития населенных пунктов выбрано оптимальное решение планировочной и пространственной структуры для комплексного развития села с совершенствованием сложившейся системы расселения.

При разработке генплана учтены ограниченные возможности территориального развития территории. Функциональное зонирование села принято исходя из сложившейся градостроительной ситуации с учетом природных, климатических и геологических факторов, а также возможностей развития всех функциональных зон.

В пределах границ населенных пунктов предусмотрены следующие функциональные зоны:

1) Жилая зона подразделяется на подзоны;

а) зона застройки индивидуальными жилыми домами.

б) зона застройки индивидуальными жилыми домами в зоне действия санитарных ограничений.

2) в пределах общественно-деловых зон выделены следующие подзоны;

а) зона размещения объектов дошкольного, начального общего образования.

б) зона многофункциональной общественно-деловой застройки, предназначена для  размещения объектов культурно-бытового обслуживания периодического и повседневного обслуживания.

в) зоны специализированных центров: объектов здравоохранения, объектов социального обслуживания, культовых  объектов.

3) рекреационная:

а) зеленые насаждения общего пользования – парки, бульвары, скверы;

б) зоны отдыха проектируемые;

4) производственно-коммунальная:

а) существующие территории коммунально-складских предприятий;

б) проектируемые территории коммунально-складских предприятий;

в) объекты инженерного обеспечения;

5) инженерно-транспортной инфраструктуры : улицы, дорог

6) зона специального назначения: территории кладбищ, охранные зеленые насаждения вдоль рек.

Архитектурно-планировочное и объемно-пространственное решения

Архитектурно-планировочная и объемно-пространственная композиция территории обусловлена следующими факторами:

природными условиями;

размещением существующих объектов общественного, производственного, коммунального и складского назначения, жилой застройки;

существующими и проектируемыми инженерными коммуникациями, транспортными артериями.

Старошарашлинский сельсовет расположен на северных отрогах Бугульминско-Белебеевской возвышенности, полого спускающейся на север в сторону долины реки Белой. По характеру рельефа территория района представляет собой возвышенную волнисто-увалистую равнину с мягкими формами поверхности, на приречных увалах рельеф более расчлененный. Абсолютные высоты в северной части территории 300-400 м.,. При этом восточные склоны водоразделенных увалов пологие, а западные крутые, нередко обрывистые, с часто обнаженными коренными породами.

Глубина базиса эрозии для района колеблется в пределах 50-150мм, преобладают уклоны 1-4 градуса. Большая величина базиса эрозии и наличие площадей со значительным уклоном местности создают предпосылки интенсивного развития водной эрозии.

Гидрографическая сеть сельсовета представлена реками Урзя, Сюнь, Шарашлинка и их притоками.

Общая протяженность рек, протекающих по территории района, составляет 251 км, площадь водоохранных зон рек, озер, водохранилищ — 6526 га.

Речной сток на территории формируется в основном за счет снеговых и дождевых осадков, а также и подземных вод.

Территория Старошарашлинского сельсовета находится в пределах Волго-Камского артезианского бассейна. Подземные воды содержаться почти во всех стратиграфических горизонтах от протерозойского до четвертичного возраста. Для целей водоснабжения часто используются воды 12-ти водоносных горизонтов и комплексов.

В пределах артезианских бассейнов основными являются горизонты в четвертичных (аллювиальных) и пермских (карбонатных и терригенных-карбонатных) образованиях.

Перечень рек на территории Старошарашлинского сельсовета

| Наименование водного объекта | Протяженность ( км) | Куда впадает | Ширина водоохраной зоны, м | Ширина прибрежной защитной полосы,м | Ширина береговой полосы,м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р.Урзя | 17 | р.Сюнь | 100 | 50 | 20 |
| р.Шерашлинка | 35 | р.Сюнь | 100 | 50 | 20 |
| р.Сюнь |  | р.Белая | 200 | 100 | 20 |

Благоустройство и озеленение территории

Проектируемая территория СП Старошарашлинский сельсовет расположена на живописных берегах бассейна реки Шарашлинка, Сюнь . Здесь произрастают смешанные широколиственно-сосновые леса, чередуясь с лугами и пашнями. В граница населенных пунктов необходимо дальнейшее озеленение и благоустройство территории.

Генеральным планом СП Старошарашлинский сельсовет на территории населенных пунктов запроектирована система озеленения с устройством парков, скверов и озеленением улиц. При предполагаемой проектом рациональной организации озеленение территории оказывает существенное влияние на важнейшие показатели качества окружающей среды, на психологической и эмоциональное состояние человека и его восприятие планировочных и объемно-пространственных архитектурных композиций. Система озеленения тесно связана с функциональным зонированием территории, системой улиц, выполняет шумозащитные функции, защищает почвы от эрозии, создает здоровый микроклимат среды обитания человека.

Проектом предусматривается сохранение существующих зеленых насаждений вдоль дорог, создание единой системы, состоящей из озеленения зон отдыха, общественных центров, а также санитарно-защитного и ветрозащитного озеленения.

Озеленение коммунальных объектов и производственных территорий также играет значительную роль в формировании архитектурно-художественного облика застройки территории.

Проектируемые зеленые насаждения по функциональному назначению подразделяются на следующие группы:

общего пользования (парки, скверы, бульвары);

ограниченного пользования (участки школ, детских садов, общественных зданий);

специального назначения (озеленение улиц, санитарно-защитных зон, охранных зон, прибрежной полосы, ветрозащитное озеленение).

Современное состояние водоснабжения

По данным проекта республиканской целевой программы «Обеспечение населения Республики Башкортостан питьевой водой» по водным ресурсам Старошарашлинский сельсовет относится к надежно обеспеченным по подземным источникам воды.

Подземные воды используются с помощью скважин, расположенных в самих населенных пунктах ли в непосредственной близости от них. Очистка питьевой воды отсутствует.

Проектные предложения.

Настоящим проектом предусматривается застройка жилого массива:

-индивидуальная застройка с домами, оборудованными внутренним водопроводом с местными водонагревателями;

-строительство общественных и коммунальных зданий оборудованных внутренним водопроводом.

Для организации централизованного водоснабжения необходимо произвести гидрогеолигические изыскания для поиска запасов питьевой воды.

Сети проектируемого водопровода приняты из полиэтиленовых напорных труб ПЭ100 SDR17 питьевых по ГОСТ 18599-2001. Диаметры перемычек и расчетная схема водоснабжения определяются на последующих стадиях проектирования.

Население д.Новокостеево и Новотроицкое снабжаются водой от индивидуальных колодцев.

Пожаротушение

На все сроки строительства принимается 1 пожар для наружного пожаротушения с расходом воды 10 л/сек и 1 внутренний — 1 струя по 2,5 л/сек.

Продолжительность тушения пожара 3 часа. Расход воды на пожаротушение составит:

(2,5+10)*3*3600/1000=135 м3/сут.

Пополнение пожарных запасов по действующим нормам производится за счет сокращения расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Противопожарный запас воды хранится в резервуарах чистой воды и пожарных водоемах. На всех естественных и искусственных водоемах устраиваются пирсы для забора воды пожарными автомашинами.

Водоотведение

Существующее положение

Централизованная система водоотведения в Старошарашлинсокм сельсовете отсутствует. Во всех сельских населенных пунктах действует выгребная система канализации.

Проектное решение

Проектом предусматривается централизованное канализование с. Старые Шарашли.

На территории сельсовета предусматриваются самотечные коллекторы. Хоз.бытовые стоки направляются на существующие БОС .Отвод очищенных сточных вод от проектных БОС предусматривается в реку Шерашлинка.

Сети самотечной канализации приняты к прокладке из двухслойных гофрированных полипропиленовых труб «Wavin X–Stream». Диаметры трубопроводов рассчитываются на последующих этапах проектирования.

В остальных населенных пунктах сельского поселения предусматривается устройство системы септиков.

Предлагаемые системы септиков работают по принципу отстойника, в котором происходит осаждение взвешенных частиц и их микробиологическая анаэробная переработка. В системах, укомплектованных фильтрационным колодцем, предусмотрена аэробная микробиологическая переработка мелкодисперсных органических частиц и отведение осветлённых сточных вод в фильтрующий слой, а затем в почву. Каждая система состоит из последовательно соединённых септиков, что обеспечивает ступенчатую очистку сточных вод от взвеси.

Вначале сточные воды попадают в септики-отстойники, в которых осаждается, накапливается и перерабатывается взвесь. После очистки от взвеси воды сбрасываются в естественные углубления (канавы и т.п.) или распределяются в почву через фильтрующую отсыпку фильтрационного колодца с перфорацией. Количество септиков-отстойников должно быть не менее двух-трёх. В противном случае осветлённые воды, попадающие в фильтрационный колодец либо в естественные углубления по отводящей трубе, будут содержать недопустимо большое количество органической взвеси, которая обладает неприятным запахом и может привести к загрязнению фильтрующего элемента и окружающей среды.

Норма водоотведения принята по табл. 1, 3 СНиП 2.04.02–84*.

Нормы водоотведения и расходы стоков сведены в таблице 1.

Таблица 1 - Нормы и расходы водопотребления и водоотведения на расчетный срок.

|  |  |  |  |  | Водопотребление |  |  |  | Водоотведение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Насел. | Норма | Средне- | Максим. | Максим. | Максим. | Средне- | Максим. | Средний | Максим. |
| п/п | потребителей | чел. | водо- | суточн. | суточн. | часов. | секунд. | суточн. | суточн. | расход | секунд |
|  |  |  | потр. | расход | расход | расход | расход | расход | расход | ст.вод | расход |
|  |  |  | л/сут | м3/сут | м3/сут | м3/ч | л/с | м3/сут | м3/сут | л/с | л/с |
| 1 | с. Старые Шарашли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | индивидуальная застройка с участками | 350 | 150 | 52,5 | 63,0 | 9,07 | 2,52 | 52,5 | 63,0 | 0,61 | 1,82 |
| 2 | д.Верхнетроицкое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | индивидуальная застройка с участками | 20 | 50 | 1 | 1,2 | 0,27 | 0,07 | 1 | 1,2 | 0,01 | 0,03 |
|  | д.Георгиевка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | индивидуальная застройка с участками | 20 | 50 | 1 | 1,2 | 0,27 | 0,07 | 1 | 1,2 | 0,01 | 0,03 |
|  | д.Новоагбязово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | индивидуальная застройка с участками | 190 | 125 | 23,75 | 28,5 | 5,13 | 1,43 | 23,75 | 28,5 | 0,27 | 0,82 |
|  | д.Нокостеево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | индивидуальная застройка с участками | 10 | 25 | 0,25 | 0,3 | 0,07 | 0,02 | 025 | 0,3 | 0,00 | 0,01 |
|  | д.Новотроицкое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | индивидуальная застройка с участками | 10 | 25 | 0,25 | 0,3 | 0,07 | 0,02 | 025 | 0,3 | 0,00 | 0,01 |
|  | д.Новые Шарашли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | индивидуальная застройка с участками | 30 | 50 | 1,5 | 1,8 | 0,41 | 0,11 | 1,5 | 1,8 | 0,02 | 0,05 |
|  | д.Покровка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | индивидуальная застройка с участками | 20 | 50 | 1 | 1,2 | 0,27 | 0,07 | 1 | 1,2 | 0,01 | 0,03 |
|  | Нужды промышдлнности |  | 10% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого на расчетный срок | 650 |  |  | 107,25 | 17,11 | 4,75 |  | 107,25 | 1,03 | 3,10 |

Водопроводные сети.

Ширину санитарно-защитной полосы водоводов, которые проходят по незастроенной территории, принимают от крайних водоводов. Если прокладка осуществляется в сухих грунтах – не меньше 10 м при диаметре до 1000 мм и не меньше 20 м при больших диаметрах. Если грунты мокрые – не менее 50 м, диаметр значения не имеет. Допускается уменьшение санитарно-защитной полосы водоводов, если трубопроводы строятся по застроенным территориям, обязательно согласование с органами санитарно-эпидемиологической службы. В зонах санитарно-защитной полосы водоводов не должно быть уборных, помойных ям, навозохранилищ, приемников мусора и других условий для создания загрязнений почвы и грунтовых вод. Запрещается строить водоводы по территории свалок, полей ассенизации и фильтрации, земледельческих полей орошений, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, а также кладбищ и скотомогильников. Таким образом, охранные зоны нужны для обеспечения безопасности использования водопроводных или канализационных сетей. При повреждении подобных сетей могут возникнуть проблемы экологического характера, а также это грозит причинением многих неудобств для пользователей сетей.